## Slide 1
2025年11月7日
基于视觉-语言模型的信道预测方法
汇报人：吴伯涛

## Slide 2
1
2
4
3
研究背景
研究现状
研究内容
计划进度

## Slide 3
研究背景

## Slide 4
无线通信的飞速发展与趋势
随着无线通信规模的指数级增长，精确预测信道成为亟待解决的问题。
高速率
高动态性
Notes: 随着无线通信规模的指数级增长，信道环境愈发复杂多变，使得精确预测信道成为亟待解决的关键问题。
信道预测的必要性
随着无线通信网络规模的指数级增长与场景多样化，信道环境的动态性显著增强，射频信号在空中传播时，会受到多径反射、衰落和噪声的影响，从而形成时变信道，使得传统基于瞬时CSI的处理方法难以满足实时性与可靠性要求。由此，信道预测任务应运而生。信道预测对于应对高速场景下的信道时变、减少CSI反馈开销、提升波束赋形与调度的实时性具有重要意义。

## Slide 5
信道预测
frequency
time
frequency
time
F（·）
基于历史或观测信道信息，对未来信道状态进行预测。
历史信道状态
预测后信道状态
Notes: OFDM 技术将宽带信号分解为多个窄带子载波，使每个子载波近似经历平坦衰落。信道的传输特性可以用信道频率响应（CFR）或者信道时域脉冲响应（CIR）来描述。
•CIR 描述信号在各个路径上的时延和增益分布
•CFR 反映每个子载波的幅度衰减和相位旋转
•实际系统中获取的信道状态信息（CSI），就是离散频率上的 CFR 采样
在信道快速变化的环境中，实时测量 CSI 会带来较大的反馈开销和延迟。
信道预测的目标，就是利用历史 CSI（或等价的 CIR/CFR）序列，学习信道在时间、频率和空间上的相关性，从而预测未来的信道状态。
通过这种方式，我们可以提前掌握射频链路的变化趋势，为自适应调制、波束赋形和资源调度提供先验信息，使通信系统更加可靠和及时响应。

## Slide 6
研究现状

## Slide 7
研究现状
传统方法
自回归模型预测器
在简单场景下，传统方法和深度学习能够有效预测出未来信道，但基于特定环境数据集的建模难以泛化到实际复杂场景中。
深度学习
：通过过去个时刻的序列值线性组合来预测当前值
是AR模型系数，是零均值高斯噪声
复值卷积
Notes: 方位延迟域信道响应矩阵( ADCRM )

## Slide 8
研究现状
Transformer
GPT架构基础
Transformer 与LLM 通过全局注意力机制实现并行建模、提高泛化能力，但缺乏空间结构感知能力。
大语言模型
使用已预训练过的大语言模型

## Slide 9
研究内容

## Slide 10
视觉-语言模型
视觉-语言模型（VLM）通过联合训练视觉编码器与语言编码器，在对比学习中实现图像与文本的对齐。
Notes: 视觉语言模型（VLM）通过联合训练视觉编码器与语言编码器，在共享的多模态语义空间中实现图像与文本的对齐。
得益于大规模图像文本对数据的预训练，VLM具备强大的跨域迁移和零样本学习能力，成为视觉与语言融合研究的重要基础框架。
•视觉编码器 → LLM：支持跨模态生成、问答、推理等任务
•视觉编码器、语言编码器 → 对比学习：实现图文对齐、多模态检索与统一表示学习

## Slide 11
模型设计

## Slide 12
模态对齐
CSI数据对齐语言编码器
是原始CSI输出，W是1D卷积核的权重，b是偏置大小。 1D 卷积嵌入，将原始CSI输入映射到高维的特征空间，更好的表示输入的复杂模式。
Notes: 模型文本输入表示。输入嵌入是卷积嵌入、相干嵌入和位置嵌入的总和。

## Slide 13
模态对齐
CSI数据对齐语言编码器

## Slide 14
模态对齐
CSI数据对齐语言编码器
当时，定义表示时间步相对于时间步的变化情况；
如果变化率，说明时间步和时间步具有时间相关性;
因此分配相同的，
最后求的

## Slide 15
模态对齐
CSI数据对齐语言编码器

## Slide 16
模态对齐
CSI数据对齐语言编码器
[Task]: Forecast the next {pred_len} steps using past {seq_len} steps. [Dataset]: The measurement scenario for this dataset is [Statistics]: Input value ranges from <min> to ‹max>, with a median of <median> and an overall <downward> trend, and top k lags are {lags}. [Image]: CSI data is transformed into images using multi-scale convolutional layers and periodic stacking to highlight trends, periodic patterns, and multi-scale features for prediction.

## Slide 17
模态对齐
CSI数据对齐视觉编码器

## Slide 18
计划进度

## Slide 19
调研现有信道预测的具体方法
2025.11-2026.1
分析视觉-语言模型的可行性
2026.1-2026.3
设计模型框架和模态对齐
2026.3-2026.6
多场景验证模型泛化能力
2026.6-2026.9
完成论文定稿和毕业答辩
2026.9-2026.12
计划进度

## Slide 20
谢谢大家